ㄧ年級省電達人補充資料

省電36計

妙計1：選購高EER冷氣機，EER值愈高，則冷氣機愈省電，一般而言EER值每提高0.1，就可節約4％冷氣機用電。 妙計2：冷氣溫度設定範圍以26～28℃為宜，並應裝設自動溫控設備，以免過冷而浪費能源。對於經常進出的房間，室內溫度不要低於室外溫度5℃以上，以免影響身體健康。 妙計3：每二週清洗空氣過濾網一次，空氣過濾網太髒時，容易造成電力浪費。 妙計4：冷氣房內配合電風扇使用可使冷氣分佈較為均勻，並可降低電力消耗。 妙計5：下班前30分鐘可先關掉壓縮機（由冷氣改為送風），以減少耗電。 妙計6：在東西向開窗處，應裝設百葉窗或窗簾，以減少太陽輻射熱進入室內，降低空調用電量。 妙計7：冷氣區域應與外氣隔離且門窗應緊閉，以免冷氣外洩或熱氣侵入增加空調負荷。 妙計8：連續假日或少數人加班儘量不開中央空調，以免主機低負載、低效率、高成本運轉。 妙計9：冰水及冷氣送風系統加裝變頻器控制空調量，以節約空調耗電。 妙計10：基礎照明應配合照度標準要求，選用適當高效率電子式安定器日光燈具，可較傳統式安定器日光燈具省電30％以上。 妙計11：採用省電燈型燈管（泡），較傳統白熾燈省電約60％以上 妙計12：天花板及牆壁應儘可能選用反射率較高之乳白色或淺色系列，以增加光線之漫射效果，進而減少所需之燈具數量。 妙計13：走廊及通道等照度需求較低之場所，可設定隔盞開燈或減少燈管數；須高照度的場所，採用一般照明加局部照明方式補強照度。 妙計14：採取分區責任管理制度，依所負責區域關閉不需使用之電燈，並養成隨手關燈之習慣。 妙計15：配合晝光感知器，當太陽光線足夠時，可自動地調降靠窗燈具的亮度或關閉燈具。 妙計16：裝設熱感應開關在會議室、會客室、廁所等場所，有人時自動開燈，沒人時自動關燈，既方便又可減少照明用電。 妙計17：定期擦拭燈具、燈管，避免污染物降低燈具之照明效率。 妙計18：定期分批更換燈管，可維持應有亮度及節約電能，並可節省燈管更換之人工費用。 妙計19：檢討各環境照度是否適當及照明開燈數量是否合理。 妙計20：有二台電梯時，可設定隔層停靠，一台為單數層，另一台為雙數層。 妙計21：如有多台電梯，可設定於非尖峰時間減台運轉。 妙計22：電梯內之照明及通風在待機3分鐘後，應自動切斷電源。 妙計23：推行步行運動，上下三樓層以內儘可能不搭電梯。 妙計24：新設或汰換電梯時，應選用省電型變頻式電梯。 妙計25：電梯機房冷卻通風扇應以溫控開關控制運轉。 妙計26：選用符合節能標章之冷氣機、電冰箱、除濕機及乾衣機等家電產品，可節省用電。 妙計27：長時間不使用電器設備時應切掉電源，減少待機損失。 妙計28：選購具有省電功能之辦公事務機器，通常可在持續15分鐘未使用時，自動進入省電狀態。 妙計29：高壓用戶應保持電源電壓的變動正負5％之內。 妙計30：變壓器放置場所應有良好之通風，必要時加裝風扇或空調散熱。 妙計31：進相電容器宜裝置於低壓側，且愈接近負載端越能減少線路損失。妙計32：定期檢討合理契約容量訂定值，及抑低尖峰用電需量之可行性。 妙計33：選擇適當容量之電動機，一般電動機負載率在75～100％之間運轉效率最高。 妙計34：抽水泵選用高效率或變頻式馬達。 妙計35：地下停車場之抽排風，可增設定時控制器，在非車輛出入尖峰時間，設定每小時運轉約15分鐘，以節約用電。 妙計36：為有效用電管理，應選擇增設電能管理系統、尖峰需量控制系統、空調監控系統及照明監控系統等。

ㄧ年級省電達人補充資料

### 省電篇－

根據電器耗電量排行榜（見表），從耗電最兇的部份改起。

#### 冷氣機

- 將溫度設定在28度，每提高一度可省下6％的電。

- 每隔2～3週清洗濾網。

- 使用冷氣機時，應防止陽光直射屋內，避免使用發熱電器，隨時關緊門窗。

- 選用變頻式冷氣機。

#### 電扇

使用電扇以微風為宜，開強風比開弱風多用50～60％的電力。

#### 洗衣機

- 將衣服集中到容量的7～8成再洗，效率最好，衣料損傷也少。

- 一般脫水以3分鐘為宜，尼龍衣料1分鐘即可。

- 洗衣前先浸泡20分鐘再洗，可洗得較為乾淨。

#### 烘乾機

- 將衣物集中到容量的7～8成，烘乾最有效率。

- 烘乾前務必充分脫水。

- 儘可能使用自然方式曬、晾乾衣物。

#### 吸塵器

- 使用前先將地面較大雜物清除、使用適當吸嘴。

- 集塵袋裝滿立即更換，經常清洗濾網。

#### 熱水器

- 瓦斯熱水器比電熱水器更省能，而即熱式電熱水器又比儲水式電熱水器更省電。

- 中南部適合選用太陽能熱水器。

#### 冰箱

- 開一次冰箱，壓縮機就得多運轉10分鐘才能恢復冷藏溫度，因此應減少開門次數，並縮短開門時間。

- 冰箱不放在瓦斯爐等發熱器材旁或太陽照得到的地方。

- 冰箱背面與兩側應與牆面保持10公分以上的距離，以利散熱並維持運轉效率。

- 食物冷卻後再放入冰箱。

- 門縫墊圈損壞應立即修復，避免冷氣洩漏。

- 一般情況下應維持在「適冷」位置。

#### 電鍋

- 煮飯前米先浸泡30分再煮。

- 保溫時將鍋蓋蓋好。

- 不用時將電源插頭拔起。

#### 開飲機

- 再沸騰開關應減少使用。

- 長時間不用時，將電源切斷。

#### 電視機

- 調整適當音量和亮度，避免額外耗電。

- 遙控器電源關閉後電視機處於待機狀態，仍持續耗電，因此就寢時或數小時不看應關閉主電源。

#### 除濕機

- 使用時將門窗關妥，防止室外濕空氣進入。

- 經常清洗濾網，購買有濕度調節控制的機型。

#### 照明設施

- 日光燈比白熾燈省電30％。

- 在需要長時間照明的場所，使用電子式日光燈、PL燈及燈泡型日光燈，避免使用白熾燈等耗電設施。

- 選用容易維護的燈具，經常擦拭保養維持效率。

- 日光燈管兩端變黑應立即更換。

- 白天儘量使用自然光，不用燈時隨手關閉電源。

- 以40瓦的一支日光燈具，比兩支20瓦較為省電。