| ::: |

### 高年級省電小尖兵補充資料

### 省電小技巧

1. 冷氣機 選購： ‧ 選購具「節能標章」之冷氣機產品，讓消費者買的放心用的安心。 ‧ 選用高EER之冷氣機，EER值每提高0.1，就可節約4%冷氣機用電。 ‧ 採用變頻式冷氣機，可隨室內溫度調節壓縮機運轉速度，可增加舒適感，亦較省電。 ‧ 依空間大小選擇適當容量的冷氣機，選購的噸數概估方式為所需噸數 = 450仟卡/小時(Kcal/ h) × 室內坪數 ÷ 3024仟卡/小時(Kcal/ h) ( 1冷凍噸 ) = 0.15 × 室內坪數。 裝設： ‧ 裝置空調機的位置，可加裝窗簾、遮陽棚，避免日光直射及雨淋。 ‧ 在空調機通風口附近不要堆放雜物，避免冷氣流通時因受到阻擋而降低冷氣效率，造成浪費。 ‧ 室外熱氣排出口在50公分以內應避免有阻礙物，冷氣機室內側回風吸入口與牆壁保持50公分以上，以提高冷氣機效率。 ‧ 冷氣吹出口以人身高度為宜，室外部份離地面至少75公分，以免塵土揚入，污染散熱片，增加耗電量。 ‧ 冷氣機底盤應稍傾斜，以免積水。冷氣機安裝後，窗口週圍間隙宜完全密封，可減少噪音並節省電力。 ‧ 分離式冷氣機之室外機應儘可能接近室內機，其冷媒連接管宜在10公尺以內，並避免過多彎曲，否則會大幅降低冷氣機能源效率。 使用： ‧ 冷氣設定溫度每提高1℃ 可省電 6%，溫度以設定在26~28℃為宜。 ‧ 如在東西向開窗，應裝設百葉窗或窗簾，以減少太陽輻射熱進入室內，降低冷氣用電量。 ‧ 停用冷氣前5~10分鐘可先調高溫度設定，維持送風可較省電。 ‧ 冷氣房內避免使用高熱負載之用具，如熨斗、火鍋、炊具等。 ‧ 冷氣運轉中應關妥門窗，儘量減少進出房間的次數；對於開放式商店則應於入口處裝設空氣簾以減少冷氣外洩，以免增加耗電。 ‧ 冷氣房內配合電風扇使用，可使室內冷氣分佈較為均勻，不需降低設定溫度即可達到相同的舒適感，並可降低冷氣機電力消耗。 保養： ‧ 過濾網宜每兩週清洗一次。 2. 電冰箱 選購： ‧ 選購具「節能標章」之電冰箱產品，讓消費者買的放心用的安心。 ‧ 選用效率高的電冰箱，電冰箱的效率以能源因數值 ( EF，ENERGY FACTOR ) 來表示，單位為公升 / 度 / 月即每月消耗 1度電所能使用的容積大小，EF值愈高愈省電。 擺設： ‧ 電冰箱放置地點應避免陽光直射，或靠近爐灶等熱源，必須通風良好，冷凝器容易散熱，才能提升冰箱運轉效率。 ‧ 電冰箱背面離牆壁至少10公分，上面及側面至少保持30公分的空間，以提高散熱效果與運轉效率。 ‧ 電冰箱應裝置在堅固平坦的地板上，同時要調整腳架高度，使正面稍高，避免門關不緊而浪費電力。 使用： ‧ 食物應先冷卻降溫再放入冰箱，避免浪費冷能。 ‧ 電冰箱不要塞滿食物，儲藏量以八分滿為宜，以免阻礙冷氣流通，避免負荷過重。 ‧ 減少開門次數，電冰箱門每開一次，壓縮機需多運轉十分鐘才能恢復低溫狀態。 ‧ 電冰箱門應經常保持密閉。 保養： ‧ 門縫墊圈損壞時應立即修復否則耗電會增加5~15%。 3. 照明燈具 選購： ‧ 選用有「節能標章」之螢光燈管。 ‧ 採用省電燈管(泡)，較傳統白熾燈省電約60%以上。 ‧ 選用電子式安定器，可較傳統安定器省電30%。 ‧ 選用配合電子安定器使用，發光效率高，演色性高的高頻三波長日光燈管為最佳選擇。 ‧ 40W單管日光燈(含安定器)較20W雙管日光燈效率高出30%以上。 使用搭配： ‧ 天花板及牆壁儘量選用反射率較高之乳白色或淺色系列。 ‧ 利用建築物的自然採光不但可減少照明用電，也可降低因照明器具散熱所需的空調用電。 ‧ 配合晝光感知器，當太陽光線足夠時，可自動地調降靠窗燈具的亮度或關閉燈具。 ‧ 裝設熱感應開關在會議室、會客室、廁所…等場所，有人時自動開燈，沒人時自動關燈，既方便又可減少照明用電。 ‧ 為了得到最適切的照度，光源體與照明器具有各式各樣的組合，請參考您的需求與房間的大小做選擇。通常每瓦特達75~100流明(LM)之標準日光燈以10~15W/坪，白熱燈以30~40W/坪計算之，若採用附電子式安定器的三波長燈管，照度更可提高至1.5倍左右。 ‧ 一個房間安裝多個照明器具，能享受各種情調氣氛而迴路分的越細，越能利用所需使用燈光，所以就能更省電。 ‧ 走廊及通道等照度需求較低之場所，可設定隔盞開燈或減少燈管數；須高照度的場所，採用一般照明加局部照明方式補強照度。 ‧ 採取分區責任管理制度，依所負責區域關閉不需使用之電燈，並養成隨手關燈之習慣。 ‧ 檢討各環境照度是否適當及照明開燈數量是否合理。 保養： ‧ 定期分批更換燈管，可維持應有亮度及節約電能，並可節省燈管更換之人工費用。 ‧ 燈管及燈具應該定期擦拭、清掃，以提高反射率。 4. 除濕機 選購： ‧ 選用有「節能標章」之除濕機。 ‧ 選購適當能力的除濕機：按每平方公尺每天除濕0.24公升估算如房間面積8坪 ( 註：1坪＝3.3平方公尺 )，則可選用0.24×8×3.3＝6.3 (公升/天) 左右除濕能力的除濕機，無需選用太大的除濕機以免浪費電力。 ‧ 選用效率高的除濕機：消費一度電 (kWh)能從空氣中除去多少水份稱為能源因數，選用能源因數值大於1.00(公升/度)以上者較符合省電的要求。 ‧ 選用附有濕度控制的除濕機，一方面可使室內維持一定濕度另一方面又可節省能源。 擺設： ‧ 除濕機應放置在堅固平坦的地板上，以免產生振動及噪音，同時避免日光直射或接近發熱器具。 使用： ‧ 除濕機運轉前，先將門窗關好，以免潮濕的外氣進入室內影響除濕效果，使用中若沒有需要，儘量減少門窗開閉次數，至少每二週清洗空氣過濾網一次，每隔半年至一年最好做一次定期檢查。 保養： ‧ 除濕機由於經常搬動，較易發生冷媒洩漏，若壓縮機在運轉但感覺出風及回風的溫度一樣，應停止使用，儘早送修以免浪費能源而不知。 ‧ 至少每二週清洗空氣過濾網一次，每隔半年至一年最好做一次定期檢查。 5. 微波爐 使用： ‧ 微波爐適合食物的加溫和解凍，參考微波食譜作菜省電效果好。 ‧ 密封食物應開啟後再放入微波爐加熱。 ‧ 烹調食物前，可先在食物表面噴灑少許水份以提高微波爐的效率，節省用電。 ‧ 詳讀微波爐操作手冊，以提高能源效率。 6. 電鍋 選購： ‧ 烹煮食物時，請依照家庭人口數及食量，選購適當容量之電鍋，避免鍋具過大，平白消耗電力。 使用： ‧ 米飯烹煮時可先浸泡30分鐘，再通電加熱以縮短煮熟時間。 ‧ 開關跳開後再悶15分鐘才打開鍋蓋，米飯較為香Q。 ‧ 食物保溫時間不要超過12小時。 7. 電暖器 選購： ‧ 電暖氣比冷暖氣機多耗電3倍以上，全區域暖房宜選購冷暖氣機較省電。 使用： ‧ 室溫超過20℃時不要使用暖氣，屋內局部加熱可選購電暖器。 ‧ 暖氣房間避免使用電風扇，以免風速效應感到更冷。 8. 電熨斗 選購： ‧ 購買電熨斗時選附有溫控調節器，蒸汽熨燙功能者。 使用： ‧ 配合衣料調整合適溫度，適時使用蒸汽熨燙。 ‧ 連續熨燙用完即切電，避免一次只燙一、二件或讓熨斗空擺加熱。 9. 電磁爐 選購： ‧ 務必使用鐵質、特殊不銹鋼或鐵烤琺瑯之平底鍋具，其鍋底直徑以12~26公分為宜。 ‧ 電磁爐附有溫度控制器，可防過熱，省電又安全。 使用： ‧ 電磁爐的通風口應離開牆壁15公分以上且不要將異物放進吸氣或排氣口裡。 ‧ 不用時請立即關掉電源，以節省電力。 10.吹風機 選購： ‧ 選擇適當瓦特數大小之吹風機，以節省耗電量。 ‧ 優先選擇附有安全裝置產品，當機體內部溫度過高時安全保護裝置（即溫度開關）會自動斷電，待機體內部溫度降低後，才可恢復正常使用。 使用： ‧ 洗頭髮後，應用毛巾將頭髮擦乾些再使用吹風機以節省吹髮時間之耗電量。 ‧ 請勿在冷氣房內使用吹風機吹頭髮，以免增加冷氣房內之耗電量。 ‧ 使用時，避免讓異物掉入吹風機內，或堵塞吹風機之進出風口；並應不定期清除吹風機之進、出風口，以免阻礙冷熱風的流通，造成機體內部溫度過高而導致機件的故障。 11.洗衣機 選購： ‧選用有「節能標章」之洗衣機。 使用： ‧洗衣前宜先浸泡20分鐘。 ‧自動洗衣模式應依清潔劑，衣物髒污程度及布料種類選擇適當方式。 ‧衣物少時可用手洗，或累積一定數量再用洗衣機一次清洗。 12.烘衣機 選購： ‧烘乾控制除定時器外，選擇附有乾燥終點控制裝置者比較省電。 使用： ‧多利用自然晾乾，少用烘衣機，若需熨燙之衣物應縮短烘乾時間。 ‧全載烘乾最省電，一批接一批烘乾可利用蓄熱節省電費。 ‧利用自動控制乾燥模式，避免過度乾燥。 ‧避免在尖峰用電時段烘衣服。 13.燜燒鍋 選購： ‧優良之燜燒鍋外表不會感覺到熱度，保溫不良的燜燒鍋因烹煮溫度偏低，會造成食物走味或半生不熟。 ‧燜燒鍋是保溫性優良的容器，省能效果顯著。 使用： ‧燜燒鍋適用於燉、熬、燜等料理，依照食譜指示控制烹調時程，才能恰到好處。 ‧燜燒內鍋藉助其他爐具將食物加熱至沸騰 2~15分鐘再移置燜燒外鍋中蓋緊。 14.電視 選購： ‧選用有「節能標章」之電視。 使用： ‧ 電視機放置至少應離開牆壁10公分以上，以利散熱。 ‧ 一般說明書上所標示的消耗電力係指音量與亮度調到最大之值，平日使用時所消耗的電量，約為上述的70%左右，若音量與亮度調高時，相對也較耗電。 ‧ 電視機應避免調高畫面亮度，可有利省電。 ‧ 使用放影機影像輸出端子連接電視機影像輸入端子，除提昇畫質外，並可減少功率消耗。 ‧ 避免長時間收看電視，因為電視機溫度高較耗電。 ‧ 長時間不看電視應拔掉電源插頭，床前電視可設定睡眠定時開關。 15.飲水機 使用： ‧ 機關、學校請在飲水機電源側加裝時控開關，於夜間下班或休假時自動切斷電源以節約用電。 16.吸塵器 使用： ‧ 先整理房間再使用吸塵器，可以減少吸塵器使用時間。 ‧ 使用時依地面(地毯或地磚)情況、塵量多寡調整風量強弱，並配合適用的吸嘴。 ‧ 勤於清理或更換集塵濾袋。 17.電腦 選購： ‧ 選用符合環保標章之電腦主機，微處理器、低輻射量顯示器或平面顯示器及硬碟，當其工作暫停5~10分鐘後，即可自動進入低耗能休眠狀態。 ‧ 附設電能管理軟體，當網路或伺服器、電傳不用待機時，其硬體電源成為休眠狀態。 使用： ‧ 長時間不用電腦時可自動切掉總電源，減少待機損失。 18.電熱水器 選購： ‧ 儲槽式電熱水器因有熱水儲存之熱損失，要選保溫良好機種，操作溫度越低越省電。 使用： ‧ 電熱水器使用220V，並應加裝漏電斷路器，安全又省電。 ‧ 瞬間電熱水器裝置於水龍頭端，沒有保溫熱損，比較省電。 19.電梯 選購： ‧ 新設或汰換電梯時，應選用省電型變頻式電梯。 使用： ‧ 電梯機房冷卻通風扇應以溫控開關控制運轉。 ‧ 推行步行運動，上下三樓層以內儘可能不搭電梯。 ‧ 有二台電梯時，可設定隔層停靠，一台為單數層，另一台為雙數層。 ‧ 如有多台電梯，可設定於非尖峰時間減台運轉。 ‧ 電梯內之照明及通風在待機3分鐘後，應自動切斷電源。 20.電動機 選購： ‧ 選擇適當容量之電動機，一般負載率在75~100%之間運轉效率最高。 ‧ 抽水泵選用高效率或變頻式馬達。 ‧ 選擇可靠廠牌之高效率馬達，馬達容量應與泵浦之水量、揚程匹配，直截式抽水馬達效率較高。 ‧ 選購附有水位控制及防止泵浦缺水空轉裝置之抽水馬達。 ‧ 應配置馬達停轉防水逆流之裝置，並配合安全、省電之控制迴路。 使用： ‧ 安裝於通風良好場所，避免馬達溫度過高，並加以定期檢查。 ‧ 地下停車場之抽排風，可增設定時控制器，在非車輛出入尖峰時間，設定每小時運轉約15分鐘，以節約用電。 21. 電氣用品不使用時之耗電情況及正確的用電觀念 ‧ 文明社會科技不斷進步，各種智慧型家電產品紛紛出籠，為提供其方便功能(例如：附屬之時鐘、定時開關等)，故待機電力係屬必要之消耗，其電源不能中斷，惟據國際能源總署調查研究發現，先進國家之家庭因為沒有拔插頭所浪費的電力(待機電力)，約佔總耗電量的百分之三到百分之十一。因此府上除開飲機、電冰箱等需 24小時用電外，其他電器長時間不用時建議您將主電源關掉或將插頭拔掉，以節約用電減少電費支出。 ‧ 正確省電方式為使用高效率用電設備，例如：選用高EER值之冷氣機、採用省電燈泡及具有電子式安定器之日光燈、選購具有省電功能之辦公事務機器，通常可在持續15分鐘未使用時，自動進入省電狀態，以及使用具有節能標章之電冰箱、除濕機、電視機、洗衣機及螢光燈管等用電器具，並養成良好用電習慣，隨手關掉不必要之電器。 （其相關資料詳網址：http：//www.energylabel.org.tw/）